## Slide 1
Областной день охраны труда
12.03.2026 г.
Охрана труда при работе на высоте: новые требования для обеспечения безопасного труда

## Slide 2
Возможное падение с высоты работающего или падение предметов на работающего - основной вредный и (или) опасный производственный фактор при выполнении работ на высоте

## Slide 3
При выполнении работ на высоте на работающих возможно воздействие следующих вредных и (или) опасных производственных факторов:
падение с высоты работающего или падение предметов на работающего;
повышенная или пониженная температура, повышенная влажность и подвижность воздуха рабочей зоны;
наличие острых кромок у элементов конструкции, и связанное с этим возможное повреждение средств индивидуальной защиты от падения с высоты;
подвижные части производственного оборудования;
недостаточная освещенность рабочей зоны;
психофизиологические перегрузки;
иные факторы, в зависимости от видов выполняемых работ.

## Slide 4
Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 28.11.2008 №175
Приложение 7
ТИПОВОЙ ПЕРЕЧЕНЬ работ с повышенной опасностью
п. 58. Работы на высоте.

## Slide 5
Правила по охране труда
при выполнении работ на высоте
Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 6 февраля 2025 г. №11
Вступают в силу с 26 апреля 2026 года

## Slide 6
Правила охраны труда при работе на высоте, утвержденные постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 28 апреля 2001 г. №52;
Межотраслевые правила по охране труда при выполнении работ с использованием методов промышленного альпинизма, утвержденные постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 27 декабря 2007 г. №184;
Межотраслевая типовая инструкция по охране труда при работе на высоте, утвержденная постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 27 декабря 2007 г. №187.
26 апреля 2026 года признаются утратившими силу:
Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 10 июня 2025 г. №47

## Slide 7
Правила по охране труда
при выполнении работ на высоте
Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 6 февраля 2025 г. №11
Вступают в силу с 26 апреля 2026 года

## Slide 9: работы, при которых существуют профессиональные риски, связанные с возможным падением работающего, находящегося на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте 1,8 м и более, а также если высота защитного ограждения рабочих мест менее 1,0 м.
Работы на высоте

## Slide 10
Схема управления рисками

## Slide 11
Специальные организационные мероприятия:
✓ распределение обязанностей в области охраны труда между должностными лицами работодателя;
✓ реализация требований к работающим, выполняющим работы на высоте;
✓ организация обслуживания СИЗ от падения с высоты (систем обеспечения безопасности работ на высоте);
✓ разработка мероприятий по предотвращению аварийных ситуаций при выполнении работ на высоте;
✓ иные мероприятия с учетом оценки профессиональных рисков.

## Slide 12
При выполнении на высоте строительных и строительно-монтажных работ , а также работ выполняемых по наряду-допуску по безопасности выполнения работ работающие делятся на группы:
1 группа - работающие, непосредственно выполняющие работы на высоте;
2 группа - должностные лица, назначенные руководителями работ на высоте или ответственными за подготовку работ на высоте; работающие, являющиеся руководителями стажировки по охране труда ;
3 группа - должностные лица: имеющие право выдачи наряда-допуска; назначенные ответственными за определение мероприятий по эвакуации и спасению работающих при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ; назначенные ответственными за исправное состояние и проведение обслуживания средств индивидуальной защиты от падения с высоты, систем обеспечения безопасности работ на высоте (их компонентов, элементов, подсистем), в том числе их периодических осмотров и проверок исправности; назначенные ответственными за исправное состояние и правильное применение ограждений; проводящие обучение по вопросам охраны труда при выполнении работ на высоте.

## Slide 13
Специальные организационные мероприятия:
✓ распределение обязанностей в области охраны труда между должностными лицами работодателя;
✓ реализация требований к работающим, выполняющим работы на высоте;
✓ организация обслуживания СИЗ от падения с высоты (систем обеспечения безопасности работ на высоте);
✓ разработка мероприятий по предотвращению аварийных ситуаций при выполнении работ на высоте;
✓ иные мероприятия с учетом оценки профессиональных рисков.

## Slide 15
Специальные организационные мероприятия:
✓ распределение обязанностей в области охраны труда между должностными лицами работодателя;
✓ реализация требований к работающим, выполняющим работы на высоте;
✓ организация обслуживания СИЗ от падения с высоты (систем обеспечения безопасности работ на высоте);
✓ разработка мероприятий по предотвращению аварийных ситуаций при выполнении работ на высоте;
✓ иные мероприятия с учетом оценки профессиональных рисков.

## Slide 16
Специальные технические мероприятия:
✓ разработка и выполнение проектной и (или) технологической документации (технологических карт, инструкций, схем), других локальных правовых актов, определяющих порядок выполнения работ на высоте;
✓ ограждение мест производства работ, установление предупреждающих и предписывающих знаков (плакатов) безопасности;
✓ выполнение иных мероприятий по снижению установленных уровней профессиональных рисков, связанных с возможным падением работающего с высоты.

## Slide 17
Работы на высоте, включаемые в перечень работ, выполняемых по наряду-допуску :
выполняемые без применения средств подмащивания на высоте 5 м и более, с использованием системы канатного доступа;
выполняемые на рабочих местах, расположенных на расстоянии менее 2 м от неогражденных или с высотой ограждения менее 1,0 м перепадов по высоте 5 м и более;
в охранных зонах сооружений или коммуникаций;
на крыше зданий и сооружений с применением трапов, а также работ, относящихся к работам на высоте;
по очистке крыши здания, сооружения от снега, наледи (сосулек) непосредственно с крыши;
над машинами или механизмами, поверхностью воды (жидкости) или сыпучих мелкодисперсных материалов, выступающими предметами;
иные работы на высоте с учетом оценки профессиональных рисков.

## Slide 18
Работы на высоте должны быть прекращены

## Slide 19
перед вводом в эксплуатацию;
периодически, не реже одного раза в шесть месяцев в процессе эксплуатации;
перед непосредственным применением.
Осмотр лестниц на предмет отсутствия дефектов проводится:
Результаты вносятся в журнал учета и осмотра лестниц
Испытания лестниц !?

## Slide 20
Межотраслевые правила охраны труда при техническом обслуживании и ремонте зданий и сооружений, утвержденные постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 29 декабря 2011 г. №141
ГЛАВА 10 ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ НА МЕЖДУЭТАЖНЫХ ПЕРЕКРЫТИЯХ, КРЫШЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ, ПО ОЧИСТКЕ КРЫШИ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ ОТ СНЕГА, НАЛЕДИ (СОСУЛЕК)
Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 10 июня 2025 г. №47

## Slide 21
Правила по охране труда
при выполнении работ на высоте
Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 6 февраля 2025 г. №11
Вступают в силу с 26 апреля 2026 года